ARBEJDSMILJØOPGAVE

REGISTRERING, BRUG, VEDLIGEHOLD OG EFTERSYN AF EL-HÅNDVÆRKTØJ I TEKNISK AFDELING

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Udarbejdet af: Allan, Teknisk rådgiver, sikkerhedsrepræsentant. Der har ikke medvirket sikkerhedsleder eller andre personer fra firmaet ved opgaven.

Firmabeskrivelse: Ardex Skandinavia A/S er datterselskab den tyske koncern ARDEX Gmbh i Witten. Selskabet er world wide producent af gulvspartelmasser, gulvlime, fliseklæbere, fugemasser, vægspartelmasser og betonmørtler. Der er produktion over hele verden. I DK er produktion og lagerfaciliteter beliggende i Hedensted nær Vejle, og salg, administration og teknisk afdeling er beliggende i Herlev. Det danske selskab er ansvarlig for Skandinavien og de Baltiske lande. Der produceres pt. ca. 120 ton dagligt – de 80 % eksporteres til de øvrige nævnte lande og resten forbruges her i DK. Der er ca. 30 ansatte i DK, heraf 4 i teknisk afdeling.

Problem: Teknikerne anvender i vid udstrækning elektrisk håndværktøj til opbygning af forsøgsmodeller, produkt afprøvning og ved afholdelse af kurser. Det forskellige værktøj ligger fordelt, dels i egne skabe og dels mere eller mindre tilfældigt. Der udføres ikke lovpligtige halvårlige eftersyn som der skal jf. stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, uddrag vist nedenfor.

621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum.

Note For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.

Stærkstrømbekendtgørelsen, afsnit 6 - Elektriske installationer

En del af værktøjet udsættes for stor støvbelastning, hvorfor hyppigere eftersyn i visse tilfælde kan være nødvendige. Endvidere er brugsanvisning ikke tilgængelig  til alle værktøjer.

Mørtelblander i funktion på boreplatform, Esbjerg

Løsning:  Værktøjet registreres med type, mærke og bruger. Manglende brugsanvisninger fremskaffes og opbevares efterfølgende sammen med det pågældende stykke værktøj. Der tages kontakt til fa. Scherer´s Elektro, Resenbrovej 4, 2610 Rødovre, Tlf: 44843738 til at udføre eftersyn indtil vi selv får oplært en person til at udføre disse eftersyn. Firmaet har en servicebil, således at eftersynet finder sted hvor værktøjet er.  Firmaet tilbyder endvidere at oprette database for vort værktøj, og selv huske at udføre de lovpligtige eftersyn til tiden. Batterimaskiner er ikke medtaget, idet de er under den nedre grænse på 36 V.

Ved eftersyn skal der påsættes mærkat som angiver dato for næste eftersyn.

Registrering:

| TYPE | FABRIKAT | BRUGER |
| --- | --- | --- |
| Blander | Festool RW 1000 | Alle |
| Tvangsblander | Soroto 80 L 30 | Alle |
| Mørtelblander | ICME M 80 | Alle |
| Blander | Flexblander Gulv | Alle |
| Blander | Metabo UHE 28 | AP |
| Støvsuger | Starmix Cyclon | Alle |
| Limpistol | Metabo KE 3000 | Alle |
| Rundsav | Metabo KE 54 | Alle |
| Blander | Metabo UHE 28 | FH |
| Blander | Metabo UHE 28 | JN |
| Vinkelsliber | Bosch | Alle |
| Minisliber | Dremell Multi | Alle |
| Blander | Metabo UHE 28 | Sælger |
| Blander | Bosch | Sælger |
| Nedbrydningshammer | Metabo | Alle |

Resultat: Under registreringen bemærkedes følgende:

- Værktøjets alder er fra få måneder til ca. 7 år

- Lovpligtige eftersyn er ikke overholdt/igangsat

- Kabel på en blander er defekt

- Brugsanvisning mangler på støvsuger, flexblander og vinkelsliber

- Det meste værktøj udsættes for store mængder støv

- Der er originale opbevaringskasser til det meste værktøj

Skema til brug ved eftersyn af elværktøj

| Dato | Type | Fabrikat | Bruger | Fejl | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underskrift: |  |

Skemaet anvendes af personen som uddannes til eftersyn af elværktøj, og indsættes i APV mappen som står i skabet i mødelokalet. Alle er informeret om placering og indhold.

Efterfølgende:

- Værktøjet efterses min. 2 x årligt, værktøj udsat for store mængder støv eller anden hård påvirkning dog med mindre intervaller.

- Værktøj opbevares i de respektive kasser, personligt værktøj opbevares i eget skab, fælles værktøj opbevares med småværktøj i skab i værkstedet, store blandere i vaskerummet i praktiklokalet.

- Værktøj rengøres umiddelbart efter brug

- Det indskærpes at der skal anvendes de foreskrevne værnemidler ved brug af værktøj, såsom; beskyttelsesbriller, høreværn, støvmaske og handsker i det omfang det er påkrævet til det pågældende arbejde

- Instruktion i brug af værktøj kan fås hos sikkerhedsrepræsentanten eller sikkerhedslederen

- Manglende brugsanvisninger fremskaffes og opbevares sammen med værktøjet

- Der anvendes i videst muligt omfang støvafsug ved støvende arbejde

- Der uddannes snarest muligt person (AP) således at denne kan udføre eftersyn