## Slide 1: BFA INDUSTRI
Håndtering af kemi på arbejdspladsen

## Slide 2: Indhold
Hvordan påvirker kemien os
Håndtering af kemi på arbejdspladsen
  Overblik over arbejdsprocesser og forarbejde før den kemiske risikovurdering
  Kemisk risikovurdering og STOP-princippet
  Instruktion
  Eksempler

## Slide 3: Hvordan påvirker kemien os?
Der er 3 eksponeringsveje
Ved hud og – øjenkontakt.
Ved indånding.
Ved indtagelse.
Hvad kan der ske?
Ulykker
Udvikling af sygdomme
  Irritation af hud, eksem og allergi
  Luftvejsproblemer og kræft
Hvorfor kan det ske?
Vi bruger for farlige produkter
Manglende eller utilstrækkelig kemisk risikovurdering
Vi har ikke fået ordentlig instruktion i at udføre arbejdsprocesserne sikkert
Adfærden er ikke helt i top
Der er måske for lidt fokus på tilsyn
Eksempler på hvor påvirkningerne kan komme fra
  Farlige kemiske produkter der bruges, f.eks. i produktionen
  Farlige kemiske stoffer og materialer, der opstår i arbejdsprocesser – det man kalder procesgenerede påvirkninger
Olie og smøremidler
Afrensning
Svejserøg
Støv
Maling / lakering
Dieselos
Rengøringsmidler
Epoxy og isocyanater

## Slide 4: Hvad er farlige kemiske produkter?
Farlige kemiske produkter
er som udgangspunkt de
faremærkede produkter -
det er dem I skal fokusere
på.

## Slide 5: Hvad er farlige kemiske stoffer og materialer, der opstår i arbejdsprocessen?
Dieselos
Lastbiler
Trucks
Dieseludstødningspartikler anses for værende kræftfremkaldende
Ny grænseværdi i DK for dieselpartikler på 10 µg EC/m3 (1. juli 2021)
Det er regeringens ambition at sænke grænseværdien yderligere for dieseludstødningspartikler til 5 µg EC/m3 i 2024.
(EU grænseværdi er 50 µg EC/m3)
Støv
Bearbejdning af metal
Bearbejdning af træ
Bearbejdning af plast
Anden bearbejdning
Også her grænseværdier
Støv vil være i luften
Støv kan hvirvles op
Svejserøg
Svejsning på værksted, større konstruktioner, mv.
Svejserøg anses for værende kræftfremkaldende
Også her grænseværdier

## Slide 6: Håndtering af kemi på arbejdspladsen - Overblik over arbejdsprocesser med kemiske produkter – ryd op og bortskaf
Kemiske produkter
Ryd op - det gælder både i produktion, værksteder, rengøringsrum, biler, osv.
Saml jeres ”farlige kemiske produkter” og opdel dem i de arbejdsprocesser, hvor de bruges.
  Noter arbejdsprocesserne – det er dem der skal risikovurderes.
Bortskaf alle de kemiske produkter, som:
  Ikke bruges
  Eller som kan undværes - gerne de farligste
Færre og mindre farlige kemiske produkter gør den kemiske risikovurdering lettere

## Slide 7: Håndtering af kemi på arbejdspladsen - Overblik over arbejdsprocesser med kemiske produkter – liste og indkøb
Kemiske produkter
Skaf de sidste nye sikkerhedsdatablade (SDS) på farlige kemiske produkter.
Lav den lovpligtige liste over de farlige kemiske produkter (produktliste), hvor produkterne oplistes med et link til nyeste sikkerhedsdatablad (SDS)
  Listen skal være tilgængelig for de ansatte
  Brug også listen som en positivliste i arbejdsmiljøarbejdet
Lav en indkøbspolitik, så det sikres at der fremover indkøbes mindst farlige produkter til arbejdsprocesserne.
  Brug indkøbsguiden.
Produktnavn | Leverandør | Link til Sikkerheds-datablad
AK Sprinkler | Bil-bixen | Link
AK Kølervæske | Bil-bixen | Link
Multirengøring | Renox | Link
Smøreolie AA | Renox | Link
OSV |  | 

## Slide 8: Håndtering af kemi på arbejdspladsen - Overblik over arbejdsprocesser med kemiske produkter - opbevaring
Kemiske produkter
Følg leverandørens anvisninger for opbevaring, se sikkerhedsdatablad
Opbevar så tæt på brugsstederne som muligt, så undgår I transport, som kan være en kilde til ulykker
Gør opbevaringen overskuelig – rod kan være en kilde til ulykker
Brug tjeklisten til opbevaring

## Slide 9: Håndtering af kemi på arbejdspladsen - Overblik over arbejdsprocesser, hvor farlige kemiske stoffer opstår i arbejdsprocessen
I skal også have komplet overblik over de
arbejdsprocesser, hvor farlige kemiske stoffer
og materialer opstår, f.eks. processer som:
Svejsning – svejserøg
Slibning – slibestøv
Kørsel med dieseldrevne køretøjer – dieselos
Farligt affald, osv.

## Slide 10: Samlet overblik over kemisk risikovurdering og instruktion

## Slide 11: Hele arbejdsprocessen skal risikovurderes

## Slide 12: 7 faste punkter, som skal med i kemisk risikovurdering
RISIKOVURDERING
Stofferne og materialernes farlige egenskaber
Eksponeringsgrad, -type og –varighed
Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
Arbejdstilsynets grænseværdier
Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed
FOREBYGGELSE STOP
Substitution
Tekniske foranstaltninger
Organisatoriske foranstaltninger
Personlige værnemidler
Udfordringer?

## Slide 13: Dokumentation for gennemført kemisk risikovurdering

## Slide 14: Skemaer til kemisk risikovurdering

## Slide 15: Skemaer til kemisk risikovurdering

## Slide 16: 5 faste punkter som skal med i instruktion
Instruktion skal indeholde:
Gennemgang af de farlige kemiske produkter, der benyttes og de farlige stoffer og materialer, der dannes i arbejdsprocesser.
Hvordan håndtering, brug og opbevaring skal foregå, så der ikke opstår fare for sikkerhed og sundhed.
Hvordan der sikres korrekt brug af besluttede sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af medarbejderne.
Håndtering af uheld, f.eks. brand, spild og lignende.
Bortskaffelse af kemiske produkter, brugte værnemidler og affald.
Skriftlig instruktion ved særlig farlig kemisk påvirkning, komplicerede processer og når det ellers er relevant.
Mundtlig instruktion ved farlig kemisk påvirkning.
MEN det anbefales at supplere med skriftlig instruktion.

## Slide 17: Eksempler på instruktion

## Slide 18: Eksempler på instruktion

## Slide 19: Eksempler på instruktion

## Slide 20: Husk tilsyn
Instruktion
Tilsyn OK? / ikke OK?
Adfærd?